Тепловая установка

для сжигания древесных опилок и других отходов деревообработки

Данная установка предназначена для получения энергии к сушильным камерам, обогреву теплиц, цехов и других рабочих и жилых помещений, снабжением горячей водой, паром и многим другим целям.

Там, где имеется  достаточное количество древесных отходов (пилорамы большой производительности) установка является рентабельною энергетическую  системой. Эта рентабельность складывается из следующих факторов: Бесплатное и высококалоритное. Для сравнения с другими видами топлива см.таблицу №1. (цифры  заключенные в скобки отнесены к 1м3 топлива)

Таблица №1. Теплотворная способность 1 кг топлива в кКал.

| Топливо | Теплотворная способность, кКал | Топливо | Теплотворная способность, кКал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | max | min |  | max | min |
| Древесные очистки (влажность 70%-30%) Дрова (влажность 20%) Бурый уголь (влажность 8%) Сухой каменный уголь Антрацит Кокс | 2000 3790 5280 7000 7630 7160 | 1000 3400 5010 6700 7500 6850 | Нефтяные остатки Керосин Бензин Природный газ Ацетилен Светильный газ Генераторный газ | 10520 10500 11000 (9000) (12800) (5135) (1175) | 9870 9800 10200 (7900) (12320) (4590) (1095) |

При  нагреве ТЭНами с 1 кВт/час – 800кКал.

#### Далее ненадобность электроэнергии для обеспечения работы печи (силовые приводы, автоматика, электроника). В связи с этим, отсутствия необходимости в квалифицированных кадрах и затраты средств на покупку, ремонт и наладку последних.

Отсутствие необходимости вывоза древесных опилок в отвалы и поиски места для последних.

Улучшение экологии в связи с отсутствием гниения больших масс опилок.

Использование древесной золы, как ценного удобрения и раскислителя почв.

Низкая покупная цена (если установка AZSO-500  стоит $8000, то такой же мощности предлагаемая $3000).

Наличие всех материалов для ее создания в Харьковской области. Простота и надежность в эксплуатации при КПД с экономайзером 0,8.

Сравнительная техническая характеристика.

|  | AZSO- -25 | AZSO- -50 | AZSO- -100 | AZSO- -250 | AZSO- -500 | Предла-гаемая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность кВт (кКал) Расход топлива кг/час м3/сутки Площадь теплообменника м2 КПД (с котлом) | 25 (21500) 12 1,1 2-4 0,7 | 50 (43000) 25 2,4 6-8 0,7 | 100 (86000) 50 4,8 10-16 0,7 | 250 (215000) 123 12 32-36 0,7 | 500 (430000) 250 24 50-56 0,7 | 700 (602000) 210 20 23-40 0,8 |

Тепловая установка состоит из печи в которой сжигаются древесные опилки и осуществляется процесс образования горючего газа, который при естественном подсосе свежего воздуха в экономайзер (водяного или воздушного типа) довольно полно сжигает горючий газ и тем самым минимум загрязняет атмосферу.

Как печь так и экономайзер довольно компактны по габаритам и требуют помещения площадью в 20м2 с учетом складирования древесных опилок.

Печь может быть изготовлена, как на месте из огнеупорного кирпича укладываемого в заранее изготовленный металлический каркас, а экономайзер только в заводских условиях. Изготовление печи на месте ее эксплуатации обходится покупателю в 2,5 раза дешевле.

Фирма имеет возможность спроектировать изготовить так же агрегат по наработке древесных опилок из отходов древесины: листьев, хвои, сучьев и веток любых размеров, коряг пней и коротких бревен, причем установку не надо переналаживать при этом. А так же устройство для уборки остатков древесины после лесорубки (сучьев, щепы, листьев, веток) на пересеченной местности, которое устанавливается на трелевочный трактор.

Телефон, факс    (0572) – 47-54-21 (Харьков)

Климов Анатолий Григорьевич.